## Slide 1: Studio di fattibilità per l’elettrificazione della Linea Bus 973, con tecnologia
Corso di A.S.E.T., facoltà di Electrical Engineering, Politecnico di Milano.
”
Wireless
Power
Transfer
Autori:
Fabio Canossi, Joshua Rizzello, Michele Savoldelli.

## Slide 2: Tecnologia abilitante
Il trasferimento di potenza elettrica avviene tramite l’accoppiamento induttivo statico di due bobine (pad). La prima, trasmittente, installata sopra o sotto il manto stradale alimenta una bobina ricevente sotto il veicolo. La tecnologia risonante (RIWPT), attraverso circuiti di compensazione, minimizza l’impedenza reattiva, garantendo un'efficienza superiore al 90 % anche con un traferro fino a 250 mm, tipico degli autobus. Nel modello coefficiente di accoppiamento terrà conto di distanza e disallineamento dei pad.
Automazione Totale: Nessun intervento umano, nessuna usura meccanica.
Integrazione Urbana: Impatto visivo nullo, nessuna infrastruttura aerea.
Batterie Ridotte: Potenziale di downsizing del pacco batterie, riducendo peso e costi.

## Slide 3: Obiettivi del progetto
L’obiettivo è valutare la fattibilità tecnica ed energetica di un sistema di ricarica WPT statico per la linea milanese del bus 973, tramite la produzione di codice MatLab scalabile. L’analisi mira a:
1. Modellare il consumo energetico basandosi su dati cinematici reali.
2. Verificare il bilancio energetico considerando diversi scenari di ricarica nelle soste programmate.
Focus sulla linea 973
La linea 973 (Milano P.za Cinque Giornate - Linate Aeroporto - San Felicino) sostituisce la vecchia linea 73, ed è stata scelta perché presenta caratteristiche ideali per il WPT, principalmente grazie a ampie porzioni del percorso su corsie preferenziali che garantiscono regolarità del moto e facilità di allineamento ai pad nei capolinea.

## Slide 4
Per garantire la massima accuratezza è stato costruito un modello digitale completo della linea 973 in ambiente MATLAB, basato su dati cinematici raccolti direttamente sul campo e alcuni parametri medi ricavati dalla letteratura già esistente per modellare il veicolo e la sua dinamica.
Raccolta Dati sul Campo
Elaborazione Dati
Modello Energetico
Simulazione Scenari WPT
Approccio
Acquisizione dati cinematici con frequenza fino a 20 Hz
Algoritmi per identificare le soste reali e calcolare i tempi medi
Calcolo del consumo energetico istantaneo basato sulle caratteristiche del veicolo e del modello dinamico
Verifica del bilancio energetico con diversi scenari di ricarica

## Slide 5
È stata condotta una campagna di acquisizione dati a bordo dei bus. Tramite l’applicazione MatlabMobile sono state campionate per ogni viaggio completo da capolinea a capolinea le seguenti grandezze:
• Velocità e Posizione (da GPS): fs = 1 Hz.
• Accelerazione (da accelerometro): fs = 20 Hz.
Raccolta dati
I dati sono stati presi in diverse fasce orarie per coprire varie condizioni di traffico e affollamento.
L’analisi tecnica dei dati si è articolata in due fasi:
Elaborazione dati
Caratterizzazione delle soste
DataElaboration.m
Modellazione energetica
Energy.m

## Slide 6
Per determinare la finestra temporale disponibile per la ricarica, è stato sviluppato un algoritmo di stop detection (DataElaboration.m), che analizza i dati GPS per isolare le soste effettive in fermata (velocità < 0.3 m/s, distanza < 15 m dalla coordinata ufficiale della pensilina), escludendo le fermate per traffico e/o semafori.
Identificazione delle pensiline
Il codice è stato validato plottando su una mappa vettoriale:
il percorso da log GPS con relativa velocità
le fermate ufficiali (in verde)
le fermate calcolate con il metodo descritto (in rosso)

## Slide 7
Stima dei tempi di fermata
Lo stesso script calcola la media temporale delle soste validate su tutti i log di dati disponibili.
I risultati mostrano che la maggior parte delle soste intermedie è troppo breve per una ricarica significativa. I tempi medi di sosta nella maggior parte delle fermate sono inferiori ai 30-40 secondi.
Milano San Felicino
40s
40s
Linate
San Felicino Milano
Linate

## Slide 8
Modello energetico del veicolo
Lo script Energy.m calcola la potenza richiesta alla batteria istante per istante, considerando i dati di accelerazione e velocità campionate e i dati di targa di Autobus Solaris Urbino trovati in letteratura. È stato considerata inoltre una potenza necessaria per i servizi ausiliari di 5kW e un numero di passeggeri medio di 40 in base alla nostra esperienza durante la campagna di raccolta dati.
P= ( + Preg∙ ∙ S ) + Paux
La potenza richiesta alle ruote tiene conto di inerzia (accelerazione), resistenza al rotolamento e resistenza aerodinamica. È stato considerato un fattore di split S=0,4 e un ugual rendimento (η) della trasmissione batteria-ruote sia in senso diretto che in frenata rigenerativa. Per il calcolo della potenza rigenerata in frenata (Preg) si rimanda allo script.

## Slide 9
Consumi medi e SoC della batteria
Qualora si volesse considerare un diverso tipo di autobus, di batteria, un numero diverso di passeggeri o un consumo dei servizi ausiliari diverso (estate/inverno) è sufficiente modificare il dato nello script.
Considerando una capacità della batteria del bus di 300 kWh, il consumo di energia ad ogni corsa andata+ritorno, senza ricariche intermedie, porta la batteria a scaricarsi poco meno del 15%. Nello specifico, in base ai nostri dati, mediamente si consumano 18.3 kWh durante il tragitto di andata e 19.7 kWh durante il ritorno.
Discesa del ~15%
per ogni ciclo
A/R
Andamento dello State of Charge (SoC) – ciclo A/R sulla media dei log
Consumo totale ciclo A/R
~38 kWh
Consumo medio andata
18.3 kWh
(6.1% della batteria)
Consumo medio ritorno
19.7 kWh
(6.6% della batteria)

## Slide 10
Scenario con pad ad ogni fermata
Il primo scenario analizzato è stato quello più completo: Installazione di un pad di ricarica da 50 kW in tutte le 51 fermate della linea. In teoria, questo approccio dovrebbe garantire una ricarica costante lungo tutto il percorso.

## Slide 11: I Risultati della Simulazione: Una Strategia Inefficiente
Nonostante I nvestimento massiccio in 51 stazioni di ricarica, i brevi tempi di sosta limitano
drasticamente l'energia trasferita. Il sistema coprirebbe solo i due terzi del consumo.
)Copertura Energetica Totale
Energia Ricaricata Consumo Andata
23.8%
Energia Ricaricata /
Consumo Ritorno
Conclusione: Investimento economico e complessità non giustificano un risultato così parziale.

## Slide 12: L'lntuizione Strategica: da "Ricaricare Ovunque" a "Ricaricare Dove Serve"
L'analisi ha rivelato che la chiave nDn è la frequenza della ricarica, ma la sua durata. lnvece di brevi e inefficienti ricariche in ogni fermata, è più efficace concentrare l'infrastruttura nei punti in cui il bus sosta naturalmente per periodi più lunghi.
Approccio Distribuito Approccio Focalizzato
Bassa energia per sosta
Alta energia per sosta
G NotebookLM

## Slide 13: Esempio ottimale: 3 Punti di Ricarica per un’Autonomia Completa
Capolinea
(Milano Centro/San Felicino)
Tempo di Ricarica: 5 minuti
Aeroporto di Linate
(Fermata strategica)
Potenza del Sistema
(Per ogni pad installato)
Tempo di Ricarica: 3 minuti
Potenza WPT: 200 kW
Queste soste programmate, più lunghe della media, trasformano il tempo di attesa in tempo di ricarica produttivo.

## Slide 14: Il Risultato: Copertura del 104.2% del Fabbisogno Energetico
G NotebookLM
Copertura Andata
46 60a (Energia ricaricata / Consumo)
*”Implicazione Strategica*”
Questo surplus energetico garantisce un'operatività continua durante tutta la giornata di servizio, mantenendo Io Stato di Carica (SoC) della batteria costante e annullando la necessità di rientrare in deposito.
Copertura Ritorno
57.6% (Energia ricaricata / Consumo)

## Slide 15: I Vantaggi Oltre l'Autonomia
G NotebookLM
Efiicienza Operativa
Vantaggi Economici
Sostenibilità e Scalabilità
Eliminazione dei tempi di
fermo per la ricarica.
Affidabilità superiore ai pantografi, che secondo i conducenti possono essere macchinosi nella fase di aggancio.
Potenziale downsizing del pacco batterie a bordo, con conseguente riduzione del peso del veicolo, del consumo energetico e dei costi di sostituzione futuri.
Integrazione urbana invisibile.
Il codice MATLAB sviluppato è parametrizzato e scalabile, pronto per essere applicato all'analisi di qualsiasi altra linea di trasporto pubblico.

## Slide 16: Considerazioni per l'lmplementazione La fattibilità tecnica richiede l'attenzione a tre aspetti chiave per garantire il successo del progetto pilota.
G NotebookLM
Allineamento di Precisione
È necessario un sistema di guida per il conducente per assicurare un allineamento ottimale con il pad di ricarica, massimizzando l'efficienza e la velocità del processo.
Installazione dell'infrastruttura
Valutazione di due opzioni: pad installati sopra l'asfalto (costi inferiori, distanza ottimale) o sotto l'asfalto (maggior costo, massima durabilità).
Player di riferimento come InductEV
offrono soluzioni consolidate.
Ottimizzazione delle Soste
La sosta a Linate di 3 minuti è unipotesi operativa plausibile. Da validare con l'ente gestore per ottimizzare i flussi di passeggeri e i tempi di servizio.

## Slide 17
La Linea 973: Il Futuro del Trasporto Elettrico a Milano è Qui
L'implementazione strategica del WPT sulla linea 973 non è solo tecnicamente fattibile, ma rappresenta un modello di efficienza e
sostenibilità replicabile per l'intera rete di trasporto pubblico milanese.
Prossimi Passi
Progetto Pilota: Avviare l'installazione di un sistema WPT in uno dei Capolinea per la validazione in condizioni operative reali.
Analisi Economica Completa: Sviluppare un business case dettagliato basato sui risultati di questo studio per quantificare il ROI e i benefici a Iungo termine.
Estensione del Modello: Applicare il modello di simulazione ad altre linee strategiche della rete ATM.
W NotebaokLM